### ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ

URZĄDZEŃ GAZOWYCH

GAZ – to paliwo wygodne i czyste, ale może być NIEBEZPIECZNE!

Korzystamy z dwóch rodzajów gazu:

- gaz ziemny,

- gaz płynny – Propan –Butan

Gaz ziemny – dostarczany przewodowo do domów

i mieszkań; jest lżejszy od powietrza – unosi się w

górę. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w

granicach 5-15% objętościowych gazu w stosunku do powietrza. Stężenie gazu przekraczające 15% powoduje, że jest on mieszaniną palną.

Instalacja gazowa powinna być często kontrolowana przez użytkownika,

a co najmniej raz do roku przez specjalistę.

- urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, których wysokość wynosi co najmniej 2,2 m,

- wydajność wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi powinna zapewniać taką wymianę powietrza, by składniki gazu spaliły się całkowicie, a powstałe wskutek spalania zanieczyszczenia zostały wydalone na zewnątrz; jeśli ilość powietrza jest zbyt mała następuje niezupełne spalenie gazu, może powstać trujący tlenek węgla (jest to częsta przyczyna śmiertelnych zatruć, na przykład podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody),

- gaz ziemny unosi się w górę, dlatego wyciąg (wywiew) należy umieszczać maksymalnie wysoko przy sufitach pomieszczeń,

- ogrzewanie pomieszczeń płomieniami palników kuchni gazowej może spowodować poważne zatrucia u jego użytkowników,

- czyszczenie i konserwację wnętrza piecyka gazowego, podobnie jak i kuchni gazowej, powierzaj fachowcom.

Gaz płynny – to mieszanina propanu z butanem. Najczęściej używanymi butlami na gaz płynny są:

- butle przemysłowe – pojemności 79 litrów (33 kg gazu),

- butle domowe – do zasilania urządzeń domowych – pojemności 27 litrów (11 kg gazu),

- butle turystyczne – pojemności od 0,36 do 5 litrów.

Pod żadnym pozorem nie wolno zapełniać butli samemu,

działanie takie jest niebezpieczne.

- w mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się maksymalnie dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg, podłączone do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń grzewczych,

- nie instaluj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu,

Propan-butan jest gazem cięższym od powietrza – może zalegać i gromadzić się tworząc niebezpieczne koncentracje w mieszaninie z powietrzem.

- użytkując butle z gazem propan-butan zapewnij nawiew z góry pomieszczeń, a wyciąg w miejscu najniższym – daj możliwość odprowadzenia gazu w przypadku nieszczelności urządzeń gazowych,

- kupuj gaz tylko w butlach legalizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- użytkuj butle z gazem w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie przekracza +35(C,

- w przypadku zagrożenia pożarem natychmiast wynieś butle z terenu zagrożonego na zewnątrz budynku – unikniesz wybuchu i zniszczeń budynku/pomieszczeń,

- powierz fachowcom czyszczenie i konserwację Twoich urządzeń gazowych,

- pamiętaj o dobrej wentylacji i doprowadzeniu powietrza do prawidłowego spalania gazu !!!