## Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia dla gminy Lipowa.

- Zabudowa dodatkowego wodomierza montowanego na ujęciu własnym odbędzie się we własnym zakresie na koszt inwestora  w oparciu  o omawiane  warunki techniczne.

- W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą a Odbiorcą ścieków czyli MPWiK Żywiec ilość wody pobranej z własnego ujęcia wody, jako faktyczna ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.

- Wodomierz powinien posiadać klasę „C” w pionie i poziomie, ważną cechę legalizacyjną oraz plomby , być dobranym do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.

Preferowane wodomierze firmy „Mirometr” Cieszyn.   /zastosowanie wodomierza innych firm spowoduje zwiększenie kosztów eksploatacji wodomierza- koszt legalizacji./

- Wodomierz wraz dwoma zaworami odcinającymi należy wbudować  zaraz za własnym ujęciem (hydrofor, pompa wody)  zgodnie z kierunkiem przepływu wody. (zał. schemat montażowy).

- gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest rur tworzywowych (PP, PE) zestaw

wodomierzowy montować na listwie (konsoli) wodomierzowej.

- gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest rur stalowych zestaw wodomierzowy montować bezpośrednio na rurze.

Przed listwą wodomierzową dopuszcza się możliwość wykonania ujęcia zewnętrznego dla wody bezpowrotnie zużytej. /Odcinek od hydrofora do ujęcia zewnętrznego powinien być wykonany w sposób trwały, bez możliwości wykonania rozgałęzień./

- W przypadku posiadania przyłącza  wody z gminnego wodociągu za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny.

- Wpięcie do instalacji wewnętrznej będzie dokonane za wodomierzem doprowadzającym wodę z wodociągu będącego własnością Urzędu Gminy Lipowa.

- Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.

- Inwestor, po zakończeniu robót, jest zobowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowej Budynek „B „Zlecenie odbioru technicznego wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej własnego ujęcia” oraz podpisać stosowną umowę”.

- Dodatkowe ilości odprowadzanych ścieków powstałe na wskutek dopływu wód z ujęcia własnego będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu odpowiedniej umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez administratora:

- uszkodzenia wodomierza,

- uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),

- uszkodzenia plomb UG Lipowa lub mocowania tych plomb,

- nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza oraz wodomierza głównego nie będą  odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków  będzie określana ryczałtowo zgodnie z  Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie  określenia przeciętnych norm

zużycia wody.

- Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach):

- W momencie włączenia dopływu wody z ujęcia własnego do instalacji wewnętrznej domowej należy bezpośrednio za wodomierzem głównym zainstalować zawór antyskażeniowy.